## Slide 1: Crise Hídrica do DF: Causas e Alternativas de Mitigação
Henrique Marinho Leite Chaves
Prof. de Manejo de Bacias Hidrográficas
EFL/FT/UnB E-mail: hchaves@unb.br
26ª. Reunião Extraordinária do CRHDF
Brasília, 8 de fevereiro de 2017

## Slide 2
Introdução
A crise hídrica do DF é grave, afetando mais de 80% da população
Apesar das medidas adotadas recentemente, elas podem ser insuficientes para evitar um colapso dos Sistemas Descoberto e Santa Maria
Entretanto, a falta de informações hidrológicas e operacionais impede que a sociedade civil conheça a real gravidade da crise
São apresentados alguns elementos que podem jogar um pouco de luz sobre a crise atual e sua mitigação

## Slide 3
Introdução
Causas da Crise:
Crescimento explosivo da demanda sem o adequado aumento da oferta
Consumo e perdas excessivos, e reuso de água ainda incipiente
Desconsideração da realidade hidrológica dinâmica do DF
Falta de transparência nas informações e da participação da sociedade no processo de co-gestão dos RH
Mitigação:
Precaução
Transparência
Equidade

## Slide 4
Precaução: Revisão da Oferta de Água no DF
Medidas:
Revisão dos valores de vazões regularizáveis dos reservatórios
Se forem necessários, novos reservatórios plurianuais
Planejamento de novas captações, preferencialmente no DF
Significância da tendência de queda na série (Salas, 1992): 70%
Número de anos com P < 1.000 mm: 7
Variação estimada nas vazões: - 7,5%
Chart: Precipitação Anual – Brasília
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
 | 1065.3 | 1108.1 | 1496.8 | 1729.2 | 1456.4 | 1170.7 | 1576.7 | 1317.8 | 1263.5 | 1632.8 | 1447.3 | 1265.5 | 1200.4 | 1110.6 | 1365.6 | 966.8 | 1272.1 | 979.7 | 1200.7 | 1334.2 | 1077.9 | 935.9 | 980.5 | 1216.8 | 808.8 | 1530.3 | 1528.4 | 1561.2 | 1110.3 | 1587 | 1665.4 | 1166.5 | 1200.6 | 1171.2 | 1072.4 | 1196.6 | 1128.9 | 1165.9 | 1247.3 | 1106.1 | 1181.2 | 1057.8 | 1274.6 | 1514.9 | 1624.3 | 897.4 | 1388.1 | 1587.9 | 1310.6 | 1432 | 1209.3 | 1309.5 | 1527.4 | 1158.8 | 795.3
-5%

## Slide 5
Precaução: Gestão Sustentável da Oferta de Água
Qi = série de vazões naturais afluentes
reconstituídas, ano 1998 (PGIRH)
Qo = Qcapt.+ Qrem.+ Qevap. (estimados)
Vu = volume útil (início em 31 jan/17)
Modelo de routing: Linsley et al. (1982)
Qregul. = 1,26 m3/s (Campana et al., 1998)
Simulação do Reservatório de Santa Maria |  |  |  | 
Mês 2017 | Qi | Qo | Vol. Armaz. | % Vu
 | (m3/s) | (m3/s) | (m3) | 
jan | 2,5 | 2,5 | 18.471.940 | 40%
fev | 2,6 | 2,5 | 18.601.540 | 41%
mar | 2,3 | 2,5 | 18.471.940 | 40%
abr | 2,0 | 2,5 | 17.564.740 | 38%
mai | 1,6 | 2,5 | 15.750.340 | 34%
jun | 1,4 | 2,5 | 13.158.340 | 29%
jul | 1,2 | 2,5 | 10.047.940 | 22%
ago | 0,9 | 2,5 | 6.289.540 | 14%
set | 0,9 | 2,5 | 2.142.340 | 5%
out | 0,8 | 2,5 | 0 | 0%
nov | 1,6 | 2,5 | 0 | 0%
dez | 1,8 | 2,5 | 0 | 0%
Média | 1,6 | 2,5 |  | 
Medidas:
Racionamento imediato no S. Maria
Definição de limites de restrição de uso mais realísticos
Revisão das vazões captadas, obedecendo o projeto do reservat. e a série de vazões afluentes

## Slide 6
Precaução: Redução da Demanda de Água
Após a automação da macro-distribuição de água em Fortaleza (Cagece), houve uma redução significativa do número de vazamentos e uma economia de 3 m3/s (1 Plano Piloto!)
No. Vazam.
Medida: automação da macro-distribuição de água no DF
Fonte: CAGECE

## Slide 7
Precaução: Soluções Locais Efetivas
Aposta em mananciais de usos múltiplos e fora do DF é cara e arriscada
Medidas não estruturais são também importantes (recuperação de mananciais, gestão da demanda)
Atualização do PGIRH e planos de bacias com esse novo enfoque podem identificar novas soluções
Discussão com a sociedade civil é fundamental
Medidas:
Revisão do potencial hídrico do DF sob nova ótica de gestão
Participação da sociedade civil no processo

## Slide 8
Precaução: Medidas Emergenciais
Medidas:
Racionamento de água no Sistema Santa Maria
Restrição de usos de água não prioritários
Estabelecimento de metas de redução de consumo compatíveis com a oferta de água ao longo do ano
Instalação de ETAs modulares portáteis no lago Paranoá, dimensionadas para cenário climático conservador e situação real das ofertas hídricas
Custos de um eventual colapso são bilionários

## Slide 9
Transparência: Compartilhamento de Dados
Medidas:
Compartilhamento de todos os dados hidrológicos do DF no Sistema Hidroweb/ANA e ADASA
Dados incluem vazões captadas e remanescentes, volumes atuais e garantia de abastecimento
Dados hidrológicos da CAESB (Q & P) das bacias do Descoberto e S. Maria indisponíveis desde 2006 (Hidroweb/ANA)
Compartilhamento de dados necessário para pesquisas acadêmicas e verificação pela população consumidora

## Slide 10
Transparência: Processo de Gestão de RH
Medidas:
Maior transparência e descentralização no processo de gestão de RH
Planejamento adequado do território (ZEE, Planos de Bacias)
Processo mais participativo de tomada de decisão
PNRH (Lei No. 9.433/97) e Lei Distrital de RH: descentraliza o processo de gestão de recursos hídricos
Comitês de bacia e sociedade civil organizada devem participar efetivamente do processo de gestão
Planejamento do território importante para balancear oferta e demanda de água no futuro

## Slide 11
Equidade: Divisão Equânime dos Sacrifícios
Medidas:
Transparência e equidade no processo de restrição de uso de água, independentemente da região
Divulgação ampla dos resultados alcançados e estabelecimento negociado de novas metas de redução
Califórnia: maiores economias obtidas quando todos dividem equitativamente os sacrifícios
Negociação direta do governador com usuários
Transparência nos processos de gestão
http://drought.ca.gov/

## Slide 12
Conclusões
Crise hídrica do DF é grave
Crise resulta da incompatibilidade entre demanda e oferta de água, perdas excessivas, e da falsa percepção de uma estabilidade climática
Apesar das medidas adotadas, elas podem ser insuficientes para evitar um colapso
Medidas emergenciais: bem planejadas
Dados devem ser compartilhados para uma melhor avaliação da real situação
Mitigação da crise mais eficaz com adoção dos princípios de precaução, transparência e equidade
Superação efetiva da crise com a participação da sociedade civil

## Slide 13
Obrigado
hchaves@unb.br